## Slide 2: Atelier sous-marin
Principe d’Archimède

## Slide 3
Projet présenté en partenariat entre le Lycée Alexis de Tocqueville de Cherbourg
et La Cité de la Mer de Cherbourg
Photo Sylvain Guichard

## Slide 4: Contexte :
La Cité de la Mer de Cherbourg dispose d'un sous-marin visitable (128 m de long, 10 m de diamètre) et d'une exposition permanente axée autour des sous-marins (histoire, technique de construction, principe de fonctionnement, simulateurs de pilotage).
Un aquarium contient des spécimens de nautiles vivants.
Un parallèle y est fait entre la flottabilité des nautiles et celle des sous-marins.
Photo Sylvain Guichard

## Slide 5: Moyens :
Une maquette de sous-marin réalisée en tubes PVC et méthacrylate
Une pompe à eau réversible (12 V)
Un bassin (aquarium)
Un peson
………..

## Slide 6: Énoncé du principe d’Archimède :
Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé

## Slide 7: Objectifs :
Faire comprendre la signification du principe d’Archimède à des élèves de collège et lycée
Vérifier quantitativement le principe d’Archimède par une série d’expériences
Établir un parallèle entre un objet technologique (sous-marin) et un animal (nautile)

## Slide 8
Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé

## Slide 9: Mise en évidence de la poussée d’Archimède
Les ballasts sont remplis d’eau.
Grâce au peson, détermination de la masse de la maquette m1 dans l’air,

## Slide 10
puis de la masse m2 dans l’eau.

## Slide 11
Déduction du poids de la maquette dans l’air (P1), puis dans l’eau (P2)
P1 étant supérieur à P2 , cette expérience met en évidence l'apparition d'une force de sens opposé au poids lorsque la maquette est immergée dans l'eau.
Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé

## Slide 12: Détermination du volume de la maquette
Le problème étant de déterminer le volume de la maquette, les élèves sont amenés à réfléchir aux méthodes à utiliser.
Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé

## Slide 13
Mathématiquement : A partir des dimensions de la maquette, et en assimilant chaque partie à un cylindre, l’élève calcule le volume total du sous-marin : Vm
B
B
A
C
C
13,8 cm
13,8 cm
19,5 cm
7cm
7 cm
8 cm
d
B
= 11 cm
d
A
= 11 cm
d
C
= 9 cm
D
d
D
= 6 cm

## Slide 14
Expérimentalement, par débordement, en immergeant la maquette dans un bassin

## Slide 15: Détermination du poids d'eau correspondant au volume de la maquette
L'objectif est de déterminer le "poids du volume de fluide déplacé", c'est à dire le poids d'eau correspondant au volume de la maquette, Vm.
Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé

## Slide 16
Première méthode :
Le prélèvement d'un volume Vm d'eau permet, grâce au peson de déterminer la masse, puis de calculer le poids d'eau dont le volume correspond à celui de la maquette
Deuxième méthode :
Elle consiste à prélever un volume connu d'eau (1 L par exemple), à en mesurer la masse, puis à calculer la masse volumique de l'eau
En multipliant par Vm , l'élève peut calculer la masse, puis le poids d'eau correspondant au volume de la maquette

## Slide 17: Vérification du principe d'Archimède :
L'élève peut établir l'égalité entre le poids d'eau correspondant au volume de la maquette et la différence de poids P1 – P2 (poids de la maquette dans l'air – poids de la maquette dans l'eau).
Le principe d'Archimède est ainsi vérifié, puisque le sens de la poussée (de bas en haut) et son intensité ont été déterminés.

## Slide 18: Synthèse :
Pour vérifier le principe d'Archimède, l'atelier sous-marin se décompose en plusieurs activités :
  Détermination du volume Vm de la maquette : - par le calcul (activité mathématique) - expérimentalement
  Détermination du poids de l'eau dont le volume Vm est égal à celui de la maquette : - par pesée du volume d'eau Vm - par détermination de la masse volumique de l'eau
Conclusion : la différence P1 – P2 correspond au poids du volume Vm d'eau
  Mise en évidence d'une différence de poids (P1 – P2) par pesée de la maquette dans l'air puis dans l'eau

## Slide 19: Prolongements possibles :
En sciences physiques :
- Condition d'équilibre (ou de non équilibre) d'un objet plongé dans l'eau.
- Représentation vectorielle des forces.
- Influence du point d'application des forces sur la position de l'objet.

## Slide 21
L’analogie est faite entre le sous-marin et le nautile, puisque tous les deux utilisent un dispositif de ballasts ou de loges, plus ou moins remplis, pour équilibrer leur poids et la poussée d'Archimède.
Une étude de la physiologie du nautile peut être réalisée. Elle permet de mettre en évidence les différences fondamentales entre les deux exemples de ballastage :
Le nautile met en jeu des phénomènes très lents liés à la pression osmotique pour assurer son équilibre et sa flottabilité.
Par contre, ses déplacements verticaux sont assurés par propulsion d'eau.